# Температурный лоджер EBI-20 T

Особенности температурного лоджера EBI-20 T:

- Отличное сочетание цена/качество

- Автоматическая запись значений

- Хранит 8 000 значений, могут быть считаны в любое время

- Не требует подключения по сети

- Программирование и контроль при помощи ПК

- Водонепроницаемый

- Оптическая сигнализация

- Максимальные и минимальные значения выводятся на дисплей

- Сменные батареи

- Прграммное обеспечение FDA 21 Part 11 сonform

Технические характеристики температурного лоджера:

- Диапазон измерений -30°C ... +60°C

- Точность:

- ± 0,5°C (-20°C до 40°C)

- ± 0,8 °C для остального диапазона По желанию(за отдельную плату): ± 0,2 °C (-20°C ... 40°C) с калибровкой

- Разрешение 0.1°C

- Память 8 000 значений

- Сенсор NTC

- Рабочая температура -30°C ... +60°C

- Температура хранения -40°C ... +70°C

- Время измерения от 1 мин до 24 ч

- Режим измерения непрерывный, старт/стоп , пока не закончится память, задание времени начала и окончания измерений

- Батарея 3 В литиевая (CR 2450), заменяется пользователем

- Срок службы батареи >24 месяца при времени измерения 15 мин при 25°C

- Класс защиты IP 67

- Корпус ABS

- Размеры 69 x 48 x 22мм

- Вес 45 г