Инкрементальные энкодеры

... с подшипниками

| OG 6 Загрузить описание... |
| --- |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 100 - 512 |  | Сервофланец |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  | Цельная ось d= 6 мм |
| Уровни выходного сигнала: | HTL (C), TTL, TTL (R) |  |  |
| Допустимая рабочая температура: | -20 °C to +70 °C |  |  |
| Присоединение: | Соединительные клеммы внутри корпуса |  |  |
| Вес: | приблизительно 200 гр. |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 1,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 54 |  | EEx II 3G 3D |
| OG 60 • HOG 60 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 10 - 10,000 |  | Сервофланец (OG 60) |
| Максимальная выходная частота: | 250 kHz |  | Цельная ось d= 6 mm (OG 60) |
| Уровни выходного сигнала: | HTL (C), TTL, TTL (R) |  | Полая ось с фиксирующим кольцом диаметром до 12 мм (HOG 60) |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C to +85 °C |  |  |
| Присоединение: | Соединение через разъём |  | Высокая точность измерений |
| Вес: | Примерно 260 гр. (OG 60) Примерно 250 гр. (HOG 60) |  |  |
| Ударопрочность (1 ms): | 3,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 65 |  | EEx II 3G 3D |
| OG 70 • HOG 70 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 50 - 10,000 |  | Сервофланец (OG 70) |
| Максимальная выходная частота: | 250 kHz |  | Цельная ось d= 6 mm (OG 70) |
| Уровни выходного сигнала: | HTL (C), TTL, TTL (R) |  | Полая ось с фиксирующим кольцом диаметром до 12 мм (HOG 70) |
| Допустимая рабочая температура: | -20 °C to +85 °C |  |  |
| Присоединение: | Внутренние клеммы |  |  |
| Вес: | Примерно 360 гр. (OG 70) Примерно 240 гр. (HOG 70) |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 1,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 66 |  | EEx II 3G 3D |
| OG 71 • HOG 71 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 64 - 2,048 |  | Сервофланец (OG 71) |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  | Цельная ось d= 6 mm (OG 71) |
| Уровни выходного сигнала: | HTL (C), TTL, TTL (R) |  | Полая ось диаметром до 12 мм (HOG 71) |
| Допустимая рабочая температура: | -20 °C to +85 °C |  |  |
| Присоединение: | Внутренние клеммы |  | Опция: уменьшенный вал |
| Вес: | Примерно 360 гр. (OG 71) Примерно 240 гр.(HOG 71) |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 1,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 66 |  | EEx II 3G 3D |
| AHE 7 • AFE 7 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 60 - 5,000 |  | Американская версия OG 71/•HOG 71 |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  |  |
| Уровни выходного сигнала: | HTL (C), TTL, TTL (R) |  |  |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C to +70 °C |  |  |
| Присоединение: | Внутренние соединительные зажимы |  |  |
| Вес: | Примерно 240 гр. (AHE 7) Примерно 380 гр. (AFE 7) |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 1,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 56 |  |  |
| HOG 75 • HOG 75 K Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 250 - 2,500 |  | Полая ось с соединительным кольцом диаметром до 26 мм (HOG 75) |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  |  |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL |  | Коническая ось 1:10 (HOG 75 K) |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C to +85 °C |  |  |
| Присоединение: | Внутренние соединительные зажимы |  |  |
| Вес: | Примерно 320 гр. |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 2,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 56 |  | EEx II 3G 3D |
| OG 8 • HOG 8 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 1 - 2,500 |  | Еврофланец B10, цельная ось диаметром 11 мм (OG 8) |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  | Сквозная полая ось с соединительным кольцом диаметром до 16 мм (HOG 8) |
| Уровни выходного сигнала: | HTL (C), TTL, TTL (R) |  |  |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C to +85 °C |  |  |
| Присоединение: | Внутренние соединительные зажимы |  |  |
| Вес: | Примерно 700 гр. (OG 8) Примерно 550 гр. (HOG 8) |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 1,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 54 |  |  |
| OG 9 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 1 - 1,250 |  | Еврофланец B10, цельная ось диаметром 11 мм (OG 8) |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  | Высокая HTL логика |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL, TTL (R) |  | Два подшипника |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C to +100 °C |  |  |
| Присоединение:: | Клеммная коробка |  |  |
| Вес: | Примерно 900 гр. |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 1,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 55 |  | EEx II 3G 3D |
| OG 90 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 1,000 - 10,000 |  | Еврофланец B10, цельная ось диаметром 11 мм |
| Максимальная выходная частота: | 250 kHz |  | Высокая HTL логика |
| Уровни выходного сигнала: | HTL (C), TTL, TTL (R) |  |  |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C to +85 °C |  |  |
| Присоединение: | Клеммная коробка |  |  |
| Вес: | Примерно 1.5 кг. |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 1,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 55 |  |  |
| HOG 9 • HOG 9 G Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала:: | 1 - 2,500 |  | Сквозная полая ось с соединительным кольцом диаметром до 16 мм |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  |  |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL, TTL (R) |  | Oпция: Коническая ось 1:10 |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C bis +100 °C |  | Высокая HTL логика |
| Присоединение: | Plug connection |  | Два подшипника |
| Вес: | Примерно 700 гр. (HOG 9) |  | Защита от паразитного тока |
|  | Примерно 1,100 гр. (HOG 9G) |  | Двойной энкодер HOG 9 G |
| Ударопрочность (6 ms): | 1,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 56 |  | EEx II 3G 3D |
| FOG 9 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 1 - 2,500 |  | Еврофланец B10, цельная ось диаметром 11 мм |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  | Высокая HTL логика |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL, TTL (R) |  | Два подшипника |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C to +100 °C |  |  |
| Присоединение: | Разъём |  |  |
| Вес: | Примерно 860 гр. |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 1,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 56 |  | EEx II 3G 3D |
| POG 9 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 1 - 2,500 |  | Еврофланец B10, цельная ось диаметром 11 мм |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  | Высокая HTL логика |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL, TTL (R) |  | Два подшипника |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C to +100 °C |  | Двойной энкодер POG 9 G |
| Присоединение: | Клемная коробка |  |  |
| Вес: | Примерно 1.3 кг. |  |  |
| Ударопрочность (1 ms): | 3,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 56 |  | EEx II 3G 3D |
| POG 9 G Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 1 - 2,500 |  | Еврофланец B10, цельная ось диаметром 11 мм |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  | Высокая HTL логика |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL, TTL (R) |  | Два подшипника |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C to +100 °C |  |  |
| Присоединение: | Клеммная коробка |  |  |
| Вес: | Примерно 1.7 кг. |  |  |
| Ударопрочность (1 ms): | 3,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 56 |  | EEx II 3G 3D |
| POG 90 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 1,024 - 10,000 |  | Еврофланец B10, цельная ось диаметром 11 мм |
| Максимальная выходная частота: | 250 kHz |  | Высокая HTL логика |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL, TTL (R) |  | Два подшипника |
| Допустимая рабочая температура: | -20 °C to +85 °C |  | Высокое разрешение |
| Присоединение: | Клеммная коробка |  |  |
| Вес: | Примерно 1.5 кг. |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 1,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 56 |  | EEx II 3G 3D |
| HOG 10 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 1 - 2,500 |  | Полая ось диаметром 16, 20 мм |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  |  |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL, TTL (R) |  | Oпция: Коническая ось 1:10 |
| Допустимая рабочая температура: | -20 °C to +100 °C |  | Высокая HTL логика |
| Присоединение: | Внутренние зажимы или клеммная коробка |  | Защита от паразитного тока |
| Вес: | Примерно 1.6 кг. |  | Двойной энкодер HOG 10 G |
| Ударопрочность (6 ms): | 2,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 66 |  | EEx II 3G 3D |
| HOG 10 G Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 1 - 2,500 |  | Полая ось диаметром 16 мм с крепёжным элементом |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  |  |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL, TTL (R) |  | Опция: Коническая ось 1:10 |
| Допустимая рабочая температура: | -20 °C to +100 °C |  | Высокая HTL логика |
| Присоединение: | Клеммная коробка |  | Защита от паразитного тока |
| Вес: | Примерно 2.2 кг. |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 2,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 66 |  | EEx II 3G 3D |
| HOG 100 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 1,024 - 10,000 |  | Полая ось диаметром 16 мм с крепёжным элементом |
| Максимальная выходная частота: | 250 kHz |  |  |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL |  | Опция: Коническая ось 1:10 |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C to +85 °C |  | Высокая HTL логика |
| Присоединение: | Internal connection terminals or large terminal box |  | Высокое разрешение |
| Вес: | Примерно 1.5 кг. |  | Защита от паразитного тока |
| Ударопрочность (6 ms): | 1,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 66 |  | EEx II 3G 3D |
| POG 10 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 1 - 2,500 |  | Еврофланец B10, цельная ось диаметром 11 мм |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  | Высокая HTL логика |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL, TTL (R) |  | Два подшипника |
| Допустимая рабочая температура: | -20 °C bis +100 °C |  | Защита от паразитного тока с помощью муфты K35 |
| Присоединение: | Клеммная коробка |  |  |
| Вес: | Примерно 1.8 кг. |  | Двойной энкодер POG 10 G |
| Ударопрочность (6 ms): | 2,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 66 |  |  |
|  |  |  | EEx II 3G 3D |
| POG 10 G Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 1 - 2,500 |  | Еврофланец B10, цельная ось диаметром 11 мм |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  | Высокая HTL логика |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL, TTL (R) |  | Два подшипника |
| Допустимая рабочая температура: | -20 °C bis +100 °C |  | Защита от паразитного тока с помощью муфты K35 |
| Присоединение:: | Клеммная коробка |  |  |
| Вес: | Примерно 2.4 кг. |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 2,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 66 |  |  |
|  |  |  | EEx II 3G 3D |
| HOG 11 (Offshore) Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 1 - 2,500 |  | Полая ось диаметром 16 мм с крепёжным элементом |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  | Опция: Коническая ось 1:10 |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL, TTL (R) |  | Защита от паразитного тока |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C to +100 °C |  | Антикоррозийная защита для морского применения |
| Присоединение: | Клеммная коробка |  | Опция: Гибридные подшипники |
| Вес: | Примерно 1.6 кг. |  | Oпция: Заземляющий эл-нт для защиты от паразитных токов |
| Ударопрочность (6 ms): | 2,500 m/sІ |  | Oпция: Внутренний подогрев для температурного диапазона от -55°C |
|  |  |  | Двойной энкодер HOG 11 G |
| Уровень защиты : | IP 67 |  | EEx II 3G 3D |
| HOG 11 G (Offshore) Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 1 - 2,500 |  | Полая ось диаметром 16 мм с крепёжным элементом |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  | Опция: Коническая ось 1:10 |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL, TTL (R) |  | Защита от паразитного тока с помощью муфты K35 |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C to +100 °C |  | Антикоррозийная защита для морского применения |
| Присоединение: | Клеммная коробка |  | Опция: Гибридные подшипники |
| Вес: | Примерно 2.2 кг. |  | Oпция: Заземляющий эл-нт для защиты от паразитных оков |
|  |  |  | Внутренний пctive shaft currents го примененияодогрев для температурного диапазона от -55°C |
| Ударопрочность (6 ms): | 2,500 m/sІ |  | Морское применение |
| Уровень защиты : | IP 67 |  | EEx II 3G 3D |
| POG 11 (Offshore) Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 1 - 2,500 |  | Еврофланец B10, цельная ось диаметром 11 мм |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  | Защита от паразитного тока с помощью муфты K35 |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL, TTL (R) |  |  |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C bis +100 °C |  | Антикоррозийная защита для морского применения |
| Присоединение: | Клеммная коробка |  | Опция: Гибридные подшипники |
| Вес: | Примерно. 1.8 кг. |  | Внутренний пctive shaft currents го примененияодогрев для температурного диапазона от -55°C |
| Ударопрочность (6 ms): | 3,000 m/sІ |  | Двойной энкодер POG 11 G |
| Уровень защиты : | IP 67 |  | EEx II 3G 3D |
| POG 11 G (Offshore) Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 1 - 2,500 |  | Еврофланец B10, цельная ось диаметром 11 мм |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  | Защита от паразитного тока с помощью муфты K35 |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL, TTL (R) |  |  |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C bis +100 °C |  | Антикоррозийная защита для морского применения |
| Присоединение: | Клеммная коробка |  | Опция: Гибридные подшипники |
| Вес: | Примерно 2.4 кг. |  | Внутренний подогрев для температурного диапазона от -55°C |
| Ударопрочность (6 ms): | 3,000 m/sІ |  | Морское применение |
| Уровень защиты : | IP 67 |  | EEx II 3G 3D |
| HOG 12 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала:: | 600, 1,024 |  | Сквозная полая ось с крепёжным кольцом диаметром до 45 мм |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  |  |
| Уровни выходного сигнала: | HTL (C), TTL, TTL (R) |  |  |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C to +85 °C |  |  |
| Присоединение: | Кабель |  |  |
| Вес: | Примерно 1 кг. |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 1,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 54 |  |  |
| HOG 131 (Offshore) Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 1,024 - 3,072 |  | Сквозная полая ось диаметром до 36 мм |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  |  |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL, TTL (R) |  |  |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C to +100 °C |  | Морское применение |
| Присоединение: | Клеммная коробка |  |  |
| Вес: | Примерно 4 кг. |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 2,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 56 |  | EEx II 3G 3D |
| EGZ 14 • AG 14 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 250 - 2,500 |  | Сквозная полая ось диметром до 70 мм |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  | Энкодеры для применения в лифтах |
| Уровни выходного сигнала: | HTL (C), TTL, TTL (R) |  |  |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C bis +70 °C |  |  |
| Присоединение: | Pазъём (EGZ 14) Клеммная коробка (AG 14) |  |  |
| Вес: | Примерно 1.2 кг. |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 1,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 20, IP 54 |  |  |
| HOG 16 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 250 - 2,500 |  | Сквозная полая ось диаметром до 36 мм с крепёжным кольцом |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  |  |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL, TTL (R) |  | Высокая HTL логика |
| Допустимая рабочая температура: | -20 °C to +100 °C |  |  |
| Присоединение: | Клеммная коробка |  | Опция: Дублированный выход |
| Вес: | Примерно 4 кг. |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 3,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 66 |  | EEx II 3G 3D |
| HOG 161 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 250 - 2,048 |  | Сквозная полая ось диаметром до 75 мм с крепёжным кольцом |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  |  |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL, TTL (R) |  | Oпция: : Дублированный выход |
| Допустимая рабочая температура: | -20 °C to +85 °C |  |  |
| Присоединение: | Клеммная коробка |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 1,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 54 |  |  |
|  |  |  | EEx II 3G 3D |
| HOG 163 (Offshore) Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 250 - 5,000 |  | Сквозная полая ось диаметром до 75 мм с крепёжным кольцом |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  |  |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL, TTL (R) |  | Изолированные подшипники |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C to +85 °C |  | Антикоррозийная защита |
| Присоединение: | Клеммная коробка |  | Oпция: : Дублированный выход |
| Вес: | Примерно 3 кг. |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 1,000 m/sІ |  | Морское применение |
| Уровень защиты : | IP 56 |  | EEx II 3G 3D |
| HOG 165 (Offshore) Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 250 - 5,000 |  | Сквозная полая ось диаметром до 38 мм с крепёжным кольцом |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  |  |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL, TTL (R) |  | Антикоррозийная защита |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C to +100 °C |  | Oпция: Защита от паразитных токов |
| Присоединение: | Клеммная коробка |  | Морское применение |
| Вес: | Примерно 4 кг. |  | Oпция: : Дублированный выход |
| Ударопрочность (6 ms): | 3,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 67 |  | EEx II 3G 3D |
| HOG 22 • HOG 220 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | HOG 22: (720 - 4,000) HOG 220: (1,024) |  | Сквозная полая ось диаметром до 110 мм с крепёжным кольцом |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  |  |
| Уровни выходного сигнала: | HOG 22: HTL (C), TTL, TTL (R) HOG 220: HTL, TTL, TTL (R) |  |  |
| Допустимая рабочая температура: | -320 °C to +85 °C |  |  |
| Присоединение: | Клеммная коробка или разъём |  |  |
| Вес: | Примерно 8.6 кг. |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 2,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | HOG 22: IP 54 HOG 220: IP 56 |  | EEx II 3G 3D |
| HOG 28 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 1,024 - 2,048 |  | Сквозная полая ось диаметром до 150 мм с крепёжным кольцом |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  |  |
| Уровни выходного сигнала: | HTL (C), TTL, TTL (R) |  |  |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C to +85 °C |  |  |
| Присоединение: | Разъём |  |  |
| Вес: | Примерно 20 кг. |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 2,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 54 |  | EEx II 3G 3D |
| ... без подшипников |
| HG 6 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 100 - 512 |  | Сервофланец |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  | Полая ось диаметром до16 мм |
| Уровни выходного сигнала: | HTL (C), TTL, TTL (R) |  | Надёжная конструкция без подшипников для контроля больших скоростей |
| Допустимая рабочая температура: | -20 °C to +70°C |  |  |
| Присоединение: | Внутренние клеммные зажимы |  | Надёжно защищённый инкрементальный диск |
| Вес: | Примерно 180 гр. |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 1,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 56 |  | Без подшипников |
| HG 16 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 250 - 2,500 |  | Сквозная полая ось диаметром до 45 мм с крепёжным кольцом |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  |  |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL, TTL (R) |  | Максимальные аксиальные биения в пределах. - 0.5 мм, +1.5 мм Oпция: до +2.5 mm |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C to +85 °C |  |  |
| Присоединение: | Клеммная коробка, Oпция: Разъём |  | Oпция: Дублированный выход |
| Вес: | Примерно 2.4 кг. |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 1,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 56 |  | Без подшипников |
| HG 18 • HG 22 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | HG 18: 250 - 2,500 HG 22: 720 - 4,000 |  | Сквозная полая ось диаметром до 110 мм с крепёжным кольцом |
| Максимальная выходная частота: | 120 kHz |  |  |
| Уровни выходного сигнала: | HTL (C), TTL, TTL (R) |  | Максимальные аксиальные биения в пределах. - 0.5 мм, +1.5 мм Oпция: до +2.5 mm |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C to +70°C |  |  |
| Присоединение: | Terminal box, Option: Plug connection |  | Oпция: Дублированный выход |
| Вес: | HG 18: Примерно 4.2 кг. HG 22: Примерно 5.8 кг. |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 1,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | HG 18: IP 54, HG 22: IP 44 |  | Без подшипников |
| HG 21 • HG 211 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 2,500 |  | Сквозная полая ось HG 21: d= 95 мм, HG 211: d= 85 мм |
| Максимальная выходная частота: | 160 kHz |  |  |
| Уровни выходного сигнала: | HTL (C), TTL, TTL (R) |  | Максимальные аксиальные биения в пределах. - 0.5 мм, +1.5 мм Oпция: до +2.5 mm |
| Допустимая рабочая температура: | -30 °C to +70 °C |  |  |
| Присоединение: | Кабель |  | Oпция: Дублированный выход |
| Вес: | Примерно 5.8 кг. |  |  |
| Ударопрочность (6 ms): | 1,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 44 |  | Без подшипников |
| ... магнитные энкодеры |
| HML 131 M Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 128 - 2,048 |  | Полая ось диаметром до 36 мм |
| Максимальная выходная частота: | 200 kHz |  | Специальный энкодер для работы в углеводородной среде |
| Уровни выходного сигнала: | HTL (C), TTL, TTL (R) |  |  |
| Допустимая рабочая температура: | -20 °C to +90 °C |  | Установлен датчик Холла |
| Присоединение: | Разъём |  | Дублированный выход |
| Вес: | Примерно 2.2 кг. |  |  |
| Ударопрочность (12 ms): | 2,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 68 |  | Без подшипников |
| MHG 100 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 64 - 1,024 |  | Сквозная полая ось диаметром до 80 мм |
| Maксимальная скорость вращения: | 4,000 оборотов в минуту |  |  |
| Уровни выходного сигнала: | HTL |  | Tангенциальный магнитный принцип работы |
| Допустимая рабочая температура: | -40 °C to +85 °C |  | Большие допуски при установке |
| Moмент инерции: | Примерно 17 kgcmІ |  |  |
| Ударопрочность (12 ms): | 2,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 68 |  | Без подшипников |
| MHG 150 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 94 - 1,504 |  | Сквозная полая ось диаметром до 130 мм |
| Maксимальная скорость вращения: | 4,000 оборотов в минуту |  |  |
| Уровни выходного сигнала: | TTL |  | Tангенциальный магнитный принцип работы |
| Допустимая рабочая температура: | -40 °C to +85 °C |  | Большие допуски при установке |
| Moмент инерции: | Примерно 18.4 kgcmІ |  |  |
| Ударопрочность (12 ms): | 2,000 m/sІ |  |  |
| Уровень защиты : | IP 68 |  | Без подшипников |
| MHG 400 Загрузить описание... |
| Количество импульсов на один оборот вала: | 256 - 2,048 |  | Сквозная полая ось диаметром до 380 мм |
| Maксимальная скорость вращения: | 3,000 оборотов в минуту |  |  |
| Уровни выходного сигнала: | HTL, TTL |  | Успешно функционирует под воздействием углеводородов и воды |
| Допустимая рабочая температура: | -20 °C to +95 °C |  | Tангенциальный магнитный принцип работы |
| Moмент инерции: | Примерно 1,118 kgcmІ (d=380 mm) |  | Большие допуски при установке |
| Ударопрочность (12 ms): | 2,000 m/sІ |  | Oпция: Антикоррозийная защита |
| Уровень защиты : | IP 68 |  | Oпция: Защитное покрытие |
|  |  |  | Без подшипников |